POKLICNA MATURA 2005

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG

DIGITALNI SISTEMI IN KRMILJA

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | Elektrotehnik elektronik | srednje strokovno izobraževanje |
| ELEKTROTEHNIK (SI) | Elektrotehnik elektronik | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: DIGITALNI SISTEMI IN KRMILJA	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	5

5.1.	PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO	5

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	5

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	10

# NAZIV predmeta: DIGITALNI SISTEMI IN KRMILJA

| Izpitni cilji |
| --- |
| Na poklicni maturi ocenjujemo: razumevanje temeljnih pojmov, odnosov med njimi in pravilno rabo uporabo logičnih funkcij in Boolovo algebro kot orodje za reševanje problemov sposobnost analize in sinteze logičnih vezij poznavanje in uporabo programirljivih vezij poznavanje fizikalnih osnov delovanja in gradnike industrijske avtomatizacije poznavanje delovanja in programiranja prosto programirljivih krmilnikov poznavanje strukture mikroprocesorja in programiranje povezovanje VI-enot |
| Izpeljava izpita |
| Ustni izpit. Dovoljeni pripomočki na izpitu so objavljeni skupaj s seznamom izpitnih vprašanj. |
| Vsebine |
| VSEBINE | ZNANJE | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| Številski sistemi | desetiški, šestnajstiški in binarni številski sistem pretvorba med številskimi sistemi pozitivna in negativna števila v binarnem sistemu seštevanje in odštevanje v binarnem sistemu mno`enje v binarnem sistemu | učbenik |
| Preklopna algebra | osnovni teoremi za eno spremenljivko osnovni teoremi za dve spremenljivki De Morganov teorem zapis logične funkcije z mintermi in maxtermi | učbenik |
| Osnovne logične funkcije | logična preglednica osnovnih funkcij IN, ALI in NE NEIN in NEALI pretvorba med NEIN in NEALI uporaba logičnih vrat enega tipa povečevanje in zmanjševanje števila vhodov logičnih vrat praktična realizacija logičnih vrat TTL napetostni nivoji v logičnih vezjih tokovi v logičnih vezjih priklop stikal in porabnikov na logična vezja dru`ine logičnih elementov spajanje logičnih elementov različnih dru`in | učbenik internet katalogi narisane sheme eksperimentalna plošča |
| Minimizacija in sinteza logičnih funkcij | uporaba teoremov za minimizacijo enostavnih funkcij dveh spremenljivk minimizacija funkcije štirih spremenljivk z VK diagramom uporaba mintermov in maxtermov izdelava logične sheme vezja za realizacijo poljubne logične funkcije, ki je podana v obliki tabele uporaba logičnih vrat enega tipa (NEIN, NEALI) | učbenik internet eksperimentalna plošča logični elementi |
| Aritmetična vezja | shema polovičnega seštevalnika shema in delovanje popolnega seštevalnika zgradba odštevalnika | učbenik internet eksperimentalna plošča |
| Kode, prekodirniki, multipleksorji | binarni in BCD kod ASCII kod konstrukcija prekodirnika iz poljubne kode v drugo kodo s štirimi vhodi in izhodi 7-segmentni LED prikazovalnik prekodirnik iz BCD v 7-segment MUX in DEMUX (3/1 in 1/3) | učbenik interent logični elementi |
| Osnovne pomnilne celice | RS - nastanek, tabela, shema, uporaba JK - tabela, simbol, uporaba T - nastanek, simbol, uporaba D - nastanek, simbol, uporaba | učbenik internet katalogi simulacijski programi |
| Analiza in sinteza asinhronih vezij | delilnik frekvence 2n asinhroni BCD-števec binarni števec po modulu N sinteza sinhronega števca, ki šteje v poljubnem kodu analiza poljubnega asinhronega števca analiza sinhronega vezja s tremi flip-flopi | simulacijski programi eksperimentalna plošča logični elementi katalogi internet |
| AD- in DA- pretvorniki | zgradba DA-pretvornika A/D-pretvornik z enojno rampo A/D-pretvornik s postopnim pribli`evanjem natančnost, linearnost in napaka A/D- pretvorbe normiranje signalov | učbenik interent realni elementi eksperimentalna plošča |
| Krmilja | poznavanje relejskih shem poznavanje temeljnih simbolov lestvičnih diagramov realizacija poljubnih kombinacijskih vezij realizacija vezij z uporabo RS-flip-flopov realizacija zapahovanja sinteza koračnega krmilja, ki ima 3 notranja stanja | učbenik programi za razvoj, simula-cijo in testiranje krmilij |
| Vhodno-izhodne enote | zgradba vhodne enote brez ločitve mas shema in delovanje vhodne enote z optosklopnikom delovanje in lastnost izhodne relejske enote tranzistorska izhodna enota | učbenik internet eksperimenti v laboratoriju |
| Pomnilniška vezja | ROM, EPROM, FLASH pomnilniki - zgradba, delovanje in uporaba statični in dinamični RAM pomnilniki - uporaba, lastnosti programirljiva logična vezja naslavljanje in dekodiranje naslovov do 64k | učbenik interent vaje v laboratoriju |
| Programski model mikroprocesorja | osnovne enote mikroprocesorja registri mikroprocesorja vodila prenos podatkov takt, hitrost, inštrukcijski cikel | simulacijski programi internet |
| Programiranje mikrokrmilnika | prenos podatkov med registri uporaba ukazov za logične operacije uporaba ukazov za matematične operacije uporaba ukazov za programske skoke izdelava programa z uporabo podprogramov | simulacijski programi zbirnik - prevajalnik interenet programiranje vezij v laboratoriju |
| Osnovne enote mikrokrmilnika | prekinitve - vrste, način izvajanja, ukazi, maske sklad - uporaba, velikost, problemi paralelni vmesnik - zgraba, naslovi serijski vmesnik - način pretvorbe časovniki in števci - zgradba, uporaba A/D-pretvornik - natančnost, vrsta, hitrost | simulacijski programi katalogi internet |
| Uporaba mikrokrmilnika | realzacija poljubnega kombinacijskega vezja izdelava programa za realizacijo RS flip-flopa izdelava programa za realizacijao sekvenčnega vezja z dvema flip-flopoma izdelava programa za vezje s časovnimi zakasnitvami sinteza koračnega krmilja - programski prijem | prevajalniki simulacijski in testni programi delo v laboratoriju |

Ocenjevanje

Vprašanja so pripravljena tako, da so s podvprašanji zastopane različne taksonomske stopnje. Posamezna vprašanja na izpitnem listku se točkujejo v skladu z njihovo celostnostjo in taksonomsko stopnjo. Na izpitnih listkih naj bo označeno število točk za posamezno vprašanje. Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je skupno točkovan s 100 točkami. Temeljni pojmi in definicije 20–30 točk Razširitev pojmov in uporaba 30 točk Razlaga dejanske in alternativnih rešitev 30 točk Sinteza in vrednotenje 20–10 točk

Predlog pretvorbe točk v oceno

Ocena ustnega izpita iz Digitalnih sistemov in krmilij se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu.

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

1.	Z uporabo 89c52 realiziraj vezje, ki bo izvajalo sledečo funkcijo:

| A | B | C | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

2.	Projektiraj sinhroni števec do 4 (D FF)

3.	Priklop senzorja 4 - 20mA na mikrokrmilniški sistem

Rešitve 1. naloge:

a)	neminimizirane logične funkcije:

X= A&/B&/C + /A&B&C + A&/B&C;

Y= A&/B&/C +/A&B&/C + A&/B&C;

- ena izmed možnih oblik minimiziranih funkcij:

(minimizacija ni potrebna zaradi kratkih funkcij)

X= A&/B +/A& B;

Y= A&/B + C&/B

c)	shema vezja:

(sheme so lahko zelo različne, narisana je samo ena izmed velike množice možnih)

- program v zbirniku za 8031:

Najprej poljubno določimo priključke mikrokrmilnika. Ta določitev se mora ujemati s shemo vezja (dijak lahko izbere katerikoli priključek):

A	equ	P1.0	vhodi

B	equ	P1.1

C	equ	P1.2	 ker so vezani na maso so negirani

X	equ	P1.3	izhodi

Y	equ	P1.4

Nato napišemo program: ( programi se med sabo lahko zelo razlikujejo)

mov	C,A

cpl	C

anl	C,B

mov	20H.1,C	shrani prvi člen

mov	C,B

clp	C

anl	C,A		drugi člen

orl	C,20H.1

mov	X,C		rezultat za X

mov	C,A

clp	C

anl	C,B		drugi člen

orl	C,20H.1

mov	Y,C		rezultat za Y

(To je samo ena od možnih rešitev, dijak lahko najde drugačno, ki je boljša ali slabša od te. Izpraševalec lahko za izvirnost podeli dijaku dodatne točke.)

Točkovnik 1. naloge:

(V odgovoru so zajete vse tri taksonomske stopnje v razmerju (40% - 30% - 30%)

- Pravilno napisana logična funkcija za obe spremenljvki X in Y v neskrčeni obliki								- 3 točk

- Minimizirana logična funkcija				- 5 točk

možno je max:	- 5 točk

- Shema vezja s pravilno narisanim napajanjem mikrokrmilnika, z RESET vezjem in kvarčnim oscilatorjem	-				 - 2 točke

- Narisani vsa tri vhodna stikala, z upori za določitev potencialov

- 3 točke

- Narisana izhodna stopnja z ojačevalnikom izhodnega toka (tranzistorjem)

- 2 točke

možno je max:	- 7 točk

- Algoritem programa ( skica )				- 2 točki

možno je max:	- 2 točk

- Logično pravilno napisan program, ki vsebuje sintaktične napake

- 5 točk

- sintaktično pravilno napisan program, ki ne upošteva razpoložljive naslove in razdelitev RAM pomnilnika mikrokrmilnika		- 5 točk

- Pravilno napisan program brez napak			- 8 točk

možno je max:	- 8 točk

- izvirnost rešitve in pohitritev programa			- 3 točke

možno je max:	- 3 točke

Točke, ki jih dobi dijak med pogovorom ( 1. taksonomska stopnja – znanje):

- Če dijak logične funkcije ni minimiziral, ga  usmerimo v mnimizacijo logične enačbe:

- Dijak pravilno minimizira logično funkcijo po eni izmed metod	- 2 točki

- Dijak suvereno ugotovi, da minimizacija ni potrebna, ker je fukcija kratka in ker bi z njo izgubil pregled nad danim problemom			- 2 točki

možno je max:	- 2 točki

- Pogovor o izvedbi vezja ( 2. taksonomska stopnja – razumevanje):

- Dijak loči med načinom vezave vhodnih stikal proti + U  in masi  -  2 točki

- Pravilno oceni velikost uporov za določitev potencialov		- 2 točki

- Razloži pomen baznih uporov izhodnih stopenj			- 1 točka

možno je max:	- 5 točk

- Pogovor o programu ( 3. taksonomska stopnja – vrednotenje) :

- Če ni narisal algoritma programa in pojasni, da za tako enostavno funkcijo, ki nima skokov algoritem ni potreben					- 2 točki

- Če pojasni zakaj so vhodi, ki imajo stikala vezana na maso, v programu negirani								- 2 točki

- Če je napačno napisal naslove začasnih pomnilniških lokacij za vmesne rezultate, in jih zna popraviti in utemeljiti				- 2 točki

- Če pravilno oceni čas potreben za izvajanje tega programa		- 2 točki

možno je max:	- 8 točk

Skupaj za 1. vprašanje:				40 točk

Rešitve 2. naloge:

- Števec šteje v zaporedju – naprej  0,1,2,3,0,1,2,3,...

- V binarni obliki podaja sekvence štetja naslednja tabela:

| število | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

- Ker naj bo števec izdelan z D pomnilniškimi elementi, moramo izdelati vezje, ki bo na vhodih teh elementov pripravilo stanje sekvence, ki bo sledila dani sekvenci. Stanje se bo iz vhoda preneslo na izhod, v trenutku negativne fronte CLK signala. Uporabljeni D flip-flop mora biti prožen na fronto – to je pogoj za delovanje tega vezja.

- Naslednja pravilnostna tabela je osnova za konstruiranje zahtevanega vezja:

| število | Q1 | Q0 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- iz tabele dobimo VD za izpeljavo logičnih enačb:

D1:

|  | Q0 | /Q0 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 1 |
| /Q1 | 1 | 0 |

D1=Q0&/Q1 + /Q0&Q1 = antivalenca

D0:

|  | Q0 | /Q0 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 1 |
| /Q1 | 0 | 1 |

D0=/Q0

- narišemo vezje:

Točkovnik za 2. nalogo

(prva taksonomska stopnja)

- pravilno napisano binarno zaporedje				2 točki

- pravilno napisana tabela prehodov				4 točke

- če dijak naredi tabelo od 0 do 4 ( kar zahteva več dela) mu prav tako priznamo vse točke

- pravilno izpeljane logične enačbe				6 točk

- Pravilno narisano kombinacijsko vezje za oba D vhoda		6 točk

- če namesto vezja za antivalenco, uporabi logična vrata mu priznamo vse točke

možno je max:							18 točk

Pogovor z dijakom:

(druga in tretja taksonomska stopnja)

- dijak razume razliko med sinhronim in asinhronim vezjem	3 točke

- zna razložiti delovanje D flip-flopa				2 točki

- zna razložiti razliko med proženjem na fronto in na nivo		2 točki

- razlikuje med števci z JK in D pomnilniškimi elementi		2 točki

- posploši vezje števca v poljubno sinhrono vezje			3 točke

možno je max:							12 točk

skupaj za 2. vprašanje							30 točk

Rešitev 3. naloge

- Senzorji, ki imajo izhod 4 – 20 mA  se uporabljajo v industriji za merjenje analognih veličin.

- Tokovni prenos uporabljamo, da odpravimo motnje in vpliv upornosti prenosnega voda.

- ločimo več vrst prenosa (zajema) analognih signalov: napetostni 0 do 5V, -10 do +10V;  tokovni: 0 do 20mA, 4 do 20 mA

- Senzorji s tokovnim izhodom imajo vgrajene ojačevalnike in tokovne generatorje.

- Večina senzorjev je programirljivih.

- Senzorji, ki uporabljajo prenos 4 – 20 mA so lahko aktivni ali pasivni; večinoma uporabljamo pasivne senzorje.

- Pasivni senzorji ne potrebujejo dodatnega napajanja, za napajanje uporabljajo mirovni tok – 4mA.

- Vhodne enote PLK sistemov je običajno treba  nastaviti, da lahko komunicirajo z izbranim senzorjem.

- S kontrolo toka (tok manjši od 4 mA) lahko ugotovimo, ali je senzor povezan s PLK ali ne (kontrola voda).

- Shema priklopa senzorja na PLK krmilnik:

Shema podaja priklop pasivnega tokovnega izvora na PLK in zunanji napajalnik. Možnih je več vrst priklopov, ki jih je treba ovrednotiti in upoštevati kot pravilne.

Točkovnik za 3. nalogo:

prva taksonomska stopnja:

- pravilno narisana shema priklopa senzorja na PLK			12 točk

druga taksonomska stopnja

- pozna razliko med pasivnim in aktivnim senzorjem			4  točke

- razume način napajanja pasivnega senzorja 				4 točke

- loči med tokovnim in napetostnim prenosom			2 točki

tretja taksonomska stopnja:

- pravilno oceni okolje, kjer je potreben tokovni prenos 		4 točke

- razloži princip kontrole prenosa podatka (vod)			4 točke

skupaj za 3. vprašanje						30 točk

Skupno za vsa tri vprašanja:						100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.